## Slide 1: 指令集与指令格式
第二章 答疑 & 习题选讲 （1）

## Slide 2: 课后练习（P112 2.3）
对于每条MIPS指令，写出操作码(OP)、源操作数（RS）和目标操作数（RT/RD）的值（value）。对于I型指令，写出立即数字段的值。对于R型指令，写出目的寄存器(RD)字段的值
addi $t0, $s6, 4
add $t1, $s6, $0
sw $t1, 0($t0)
lw $t0, 0($t0)
add $s0, $t1, $t0
课后练习（P112 2.11）
下面的C语言表达式对应的MIPS汇编代码是什么？假设变量f、g、h、i和j分别赋值给寄存器$s0、$s1、$s2、$s3、$s4。假设数组A和B的基地址分别在寄存器$s6、$s7中。
B[8] = A[i-j];

## Slide 3: 课后练习（P112 2.3）
下面的C语言表达式对应的MIPS汇编代码是什么？假设变量f、g、h、i和j分别赋值给寄存器$s0、$s1、$s2、$s3、$s4。假设数组A和B的基地址分别在寄存器$s6、$s7中。
B[8] = A[i-j];
sub $t0, $s3, $s4 // i – j
sll $t1, $t0, 2
add $t2 $s6, $t1
lw $t2, $t2 // 将A[i-j]加载到临时寄存器$t2
sw $t2, 32($s7) // 将A[i-j] 存到 B[8]

## Slide 4
对于每条MIPS指令，写出操作码(OP)、源操作数（RS）和目标操作数（RT）的值（value）。对于I型指令，写出立即数字段的值。对于R型指令，写出目的寄存器(RD)字段的值
addi $t0, $s6, 4
add $t1, $s6, $0
sw $t1, 0($t0)
lw $t0, 0($t0)
add $s0, $t1, $t0
课后练习（P112 2.11）
立即数指令，I 型指令， P56 图2-5
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
001000
10110
01000
0000 0000 0000 0100

## Slide 5
对于每条MIPS指令，写出操作码(OP)、源操作数（RS）和目标操作数（RT）的值（value）。对于I型指令，写出立即数字段的值。对于R型指令，写出目的寄存器(RD)字段的值
addi $t0, $s6, 4
add $t1, $s6, $0
sw $t1, 0($t0)
lw $t0, 0($t0)
add $s0, $t1, $t0
课后练习（P112 2.11）
寄存器指令，R型指令， P56 图2-5
000000
10110
00000
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
01001
00000
100000

## Slide 6
对于每条MIPS指令，写出操作码(OP)、源操作数（RS）和目标操作数（RT）的值（value）。对于I型指令，写出立即数字段的值。对于R型指令，写出目的寄存器(RD)字段的值
addi $t0, $s6, 4
add $t1, $s6, $0
sw $t1, 0($t0)
lw $t0, 0($t0)
add $s0, $t1, $t0
课后练习（P112 2.11）
立即数指令，I 型指令， P56 图2-5
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
101011
43
01000
01001
0000 0000 0000 0000

## Slide 7
对于每条MIPS指令，写出操作码(OP)、源操作数（RS）和目标操作数（RT）的值（value）。对于I型指令，写出立即数字段的值。对于R型指令，写出目的寄存器(RD)字段的值
addi $t0, $s6, 4
add $t1, $s6, $0
sw $t1, 0($t0)
lw $t0, 0($t0)
add $s0, $t1, $t0
课后练习（P112 2.11）
P112, 2.14